监 测 报 告

夏环监字（2021）第006号

| 项目名称 | 夏县2021年第二季度上半年地下水水质监测 |  |
| --- | --- | --- |
| 检测类别 | 指令性监测 |  |
| 报告日期 | 2021年06月02日 |  |

夏县环境监测站

监测结果：

| 采样 点位 | 监测结果 |
| --- | --- |
|  | 色度 （度） | 臭和味 | 浑浊度 （NTU） | 肉眼 可见物 | pH值 | 总硬度 (以CaCO3计) | 溶解性 总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝* |
| 庙前张郭店 | 5L | 0级,无任何臭和味 | 1L | 无 | 7.95 | 204 | 304 | 39.2 | 16.6 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.0449 |
| 常村 | 5L | 0级,无任何臭和味 | 1L | 无 | 7.99 | 337 | 1206 | 248 | 186 | 0.3L | 0.1L | 0.2L | 0.05L | 0.0318 |
| 标准值 | ≤15 | 无 | ≤3 | 无 | ≥6.5~≤8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.20 |
| 采样 点位 | 监测结果 |
|  | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 总大肠菌群MPN/100mL | 菌落总数CFU/mL | 亚硝酸 盐氮 | 硝酸盐 (以N计) | 氰化物 | 氟化物 | 碘化物* | 汞 |
| 庙前张郭店 | 0.002L | 0.050L | 0.96 | 0.07 | 0.02L | 48.1 | ＜2 | 86 | 0.001L | 2.23 | 0.002L | 0.816 | 0.002L | 0.0001L |
| 常村 | 0.002L | 0.050L | 1.38 | 0.04 | 0.02L | 288 | ＜2 | 96 | 0.022 | 16.9 | 0.002L | 1.17 | 0.002L | 0.0001L |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤0.02 | ≤200 | ≤3.0 | ≤100 | ≤1.00 | ≤20.0 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.08 | ≤0.001 |
| 采样 点位 | 监测结果 |
|  | 砷 | 硒 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 三氯甲烷 µg/L | 四氯化碳 µg/L | 苯 µg/L | 甲苯 µg/L | 总α放射性* Bq/L | 总β放射性* Bq/L |
| 庙前张郭店 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.009 | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.073 | 0.084 |
| 常村 | 0.0010L | 0.0004L | 0.0005L | 0.030 | 0.0025L | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.061 | 0.057 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤60µg/L | ≤2.0µg/L | ≤10.0µg/L | ≤700µg/L | ≤0.5Bq/L | ≤1.0Bq/L |
| 注：1、据客户要求，“检出限+L”表示未检出； 2、标准值依据GB/T14848-2017《地下水质量标准》表1地下水质量常规指标及限值中Ⅲ类标准。 |