# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目

建设单位（盖章）： 夏县妇幼保健计划生育服务中心

编制日期：              2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-140828-89-05-811381 |
| 建设单位联系人 | 郭红霞 | 联系方式 | 15635923888 |
| 建设地点 | 夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址 |
| 地理坐标 | （ 111 度 13分 57.457 秒， 35 度 8 分 17.387 秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8433妇幼保健院（所、站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生-108、妇幼保健院（所、站）-其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 夏县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 夏审管函【2022】119号 |
| 总投资（万元） | 11627 | 环保投资（万元） | 35.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.31% | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7180.39 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发[2020]26号），本项目位于重点管控单元，本项目与其管理要求符合性分析见表1-1。 表1-1 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 意见要求 项目情况 相符性 京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域,要加快调整优化产业结构、能源结构,严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能,要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁,完善能源消费双控制度。 本项目位于汾渭平原，为妇幼保健院迁建项目，不属于“两高”企业 符合 实施企业绩效分级分类管控,强化联防联控,持续推进清洁取暖散煤治理,严防“散乱污”企业反弹,积极应对重污染天气 不使用燃料煤，不属于“散乱污”企业 符合 太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上,以资源环境承载力为约束,全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区,推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。 本项目属于太原及周边“1+30”汾河谷地区域，不属于焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业 符合 汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理,严格入河排污口设置,实施汾河入河排污总量控制,积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式,大力推进工业废水近零排放和资源化利用,实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目距离白沙河的直线距离为1.4km，污水经预处理后流入污水处理厂 符合 根据《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（运政发[2021]14号），本项目位于重点管控单元，本项目与其管理要求符合性分析见下表。 表1-2 《运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》重点管控单元准入要求符合性分析 管控类别 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 8.黄河干流及除汾河干流外的其他主要支流沿岸1公里内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设“两高一剩”行业项目。 本项目距离白沙河直线距离约1.4km，不属于焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设“两高一剩”行业项目 符合 10.中心城市规划区、县城规划区范围内严禁新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，现有污染较重和高风险项目逐步搬迁退出。 本项目位于中心城市规划区范围内，不属于焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目 符合 污染物排放管控 1.在本市行政区域内的城市建成区和县人民政府所在地的建成区内，禁止新建燃煤锅炉，在其他区域内禁止新建35蒸吨以下的燃煤锅炉，已建成的，应当在市、县（市、区）人民政府规定的期限内拆除。“1+5”重点区域（包括盐湖区、运城开发区、临猗县、河津市、稷山县、新绛县、闻喜县）不得审批65蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域不得审批35蒸吨以下燃煤锅炉。市县两级建成区、集中供气已覆盖的工业园区、产业集聚区原则不得审批生物质锅炉。 本项目位于建成区内，本项目不涉及煤炭储存及使用 符合 8.废水以间接排放形式排放的，厂界废水达到行业水污染物排放标准，园区或公共污水集中处理设施外排水质达到山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。 本项目废水通过预处理后排放至下水道进入污水处理厂，废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级规定 符合 10.严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、采取私设暗管或渗坑方式排放污染物。 本项目医疗废物在医废暂存库暂存，定期交由有资质单位处置 符合 11.集中供热覆盖区域禁止新上天然气供热锅炉，对覆盖区域内的燃气锅炉逐步实施集中供热改造，2021年完成70%以上。 本项目采用空调供暖 符合 环境风险防控 3.严肃查处本行政区域内非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为，加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促油罐企业采取防治措施。 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。布局居民区、学校、医疗和养老机构应考虑周边环境的不利影响。科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 本项目为妇幼保健院迁建项目，医疗废物在医废暂存库暂存，定期交由有资质单位处置 符合 资源利用效率 水资源利用 1.到2025年运城市满足全国畜禽粪污综合利用率达到80%以上的要求。 2.到2025年运城市再生水利用率达到25%以上。 本项目废水经预处理后排入污水管网，进入污水处理厂。 符合 能源利用 4.力争到2025年农村地区清洁取暖比例达到70%以上。 5.到2025年非化石能源消费比例提升到10%，非化石能源发电装机比重和发电量比重分别达到50%左右、25%左右，天然气消费比重达到12%以上。 本项目采用空调采暖。 符合 综上所述，本项目符合山西省和运城市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的管控原则。 2、生态功能区划及经济区划符合性分析 ⑴ 生态功能区划 项目所在地属于I2西部冲积平原土壤保持生态功能小区，符合性分析见下表。 表1-3 生态功能区划符合性分析 类别 生态功能区划 本项目情况 符合性 主要问题 1、人口密度较大，生态载重较重；2、河川径流贫乏，人口稠密，用水量大，水资源胁迫性强 本项目为妇幼保健院迁建项目，严格执行环评措施后各项污染物可达标排放，对周边生态环境影响较小。 符合 发展方向 大力建设农田林网，使土地园林化，农田成方，道路成网，发展生态农业，提高农业生产的经济效益 本项目为妇幼保健院迁建项目，占地性质为建设用地。 符合 主要保护措施 1、加强农田防护林和水土保持林建设，保护农田，防治灾害，保障生态安全 本项目为妇幼保健院迁建项目，距离本项目最近的地表水体为南侧1.4km的白沙河，各项污染物均可达标排放或综合利用处置，不存在向水体排污水、倾倒垃圾、工业废料等现象；本项目所有废水均不外排，距离最近的饮用水水源地夏县水厂水源地1.6km，无重叠部分，不会对饮用水水源地造成影响； 符合 2、青龙河等河流两侧100m内建设林带，加强防洪建设。河流两侧2km范围内禁止新建污染水环境项目 3、集中力量解决突出的水环境问题，优先保护饮用水源地水质 4、加强农村畜禽养殖业管理，推进农村沼气工程建设，促进无公害农产品的生产 5、调整农业产业结构，推广有机农业技术，平整土地，提高耕地的综合利用率 6、实行城乡农村环境综合整治，有效防止农业生产面源污染危害，加大农村环境保护力度 7、水资源的开发利用要统筹兼顾，坚持开源与节流并重，节流优先，治污为本，综合利用，严禁向水体排污水、倾倒垃圾、工业废料等，加大水污染治理力度 ⑵ 生态经济区划 本项目所在地属于IIIA-2 中部综合发展生态经济区，符合性分析见下表。 表1-4 生态经济区划符合性分析 类别 生态经济区划 本项目情况 符合性 生态环境保护要求 1、保护自然植被，加强水土保持林建设，发展经济的同时兼顾生态效益；2、实施绿色通道工程，加强公路、铁路两侧通道绿化，以及县乡级公路交通沿线绿化工程。 本项目为妇幼保健院迁建项目，绿化率30.1%。 符合 发展方向 限制方向：限制能耗高、污染重的项目建设，重污染型企业要及时进行污染整治，必要时进行搬迁，甚至关闭取缔小型企业。 本项目为妇幼保健院迁建项目，属于社会事业与服务业项目，消耗水、电等能源量较少，不属于重污染型企业。 不违背 鼓励方向：1、强化城区整治、经济、文化中心地位，优化城区空间布局，突出城区文化传承、休闲娱乐两大功能，把城区建设成社会、经济、环境协调发展的园林城市；2、建设以庙前镇的杨村、裴介镇的陈乔为中心的绿色番茄生产基地；以瑶峰镇的中留、大侯、尉郭乡的苗村为中心的绿色黄光、甘蓝生产基地；以南大里、培掌为主的辣椒生产基地；3、实施龙头企业带动，积极发展城郊农贸业，调优产业结构，建设现代设施农业基地和高效示范区。 3、城市总体规划符合性分析 （1）发展定位 中原城市群西部转型创新发展示范区重要节点；晋南城镇群的重要组群节点；大运城核心区及装备制造产业集聚地；以田园农耕文化为特色的生态宜居之地。 （2）城乡发展目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕提高县域经济综合竞争力，加快城乡一体化发展，全面建设小康社会的基本目标，加快推进工业新型化、农业现代化、三产规模化、县域城镇化、城乡生态化“五化”进程，努力把夏县建设成为经济富裕、社会和谐、文化繁荣、生态良好、环境优美、布局合理、城乡协调、人民安居乐业的现代化美丽夏县。规划建议条件成熟时，夏县撤县设区，并入运城市区。 （3）县域社会福利设施规划 健全县社会福利院和市荣军康复医院，加快建设县级儿童福利院、社会救助站、殡葬管理服务站、爱滋病患者及孤儿救助保护中心等社会福利设施，为幼、老、弱、病、残者提供生活保障和就业机会，使社区服务事业发展逐步与城市和社会发展相适应。 各乡镇驻地建设功能综合一体化的现代化社会福利中心，包括中心敬老院、光荣院、孤儿院、救灾物质储备库、社会流浪救助站多项功能。中心村建设敬老院。 在保障弱势群体基本需求的基础上，实现由福利型向福利经营型、封闭型向开放型、供养型向供养康复型的转变，为不同的社会需求提供多样化的服务。 （4）城市性质 盐临夏城镇群副中心，以夏禹文化为特色的生态旅游养生城市。 （5）中心城区发展方向 夏县中心城区建设用地发展方向为“南进、北延、东控、西拓”。 本项目为妇幼保健院迁建项目，位于夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址，位于夏县中心城区规划范围内，不违背相关规划。 4、选址可行性分析 ①本项目选址符合相关政策文件要求；②选址与各类自然保护区无重叠情况；③选址与重点泉域保护范围、河道管理范围无重叠情况；④选址与不可移动文物保护区无重叠情况；⑤选址与各水源地保护区无重叠情况。综上所述，本项目选址可行。 5、其他政策符合性分析 （1）项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（中共中央国务院）符合性分析 表1-5 与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 类别 治理要求 本项目情况 符合性 加大工业污染协同治理力度 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。 本项目位于夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址，不属于高耗水高污染企业，不使用煤炭；距离白沙河1.4km，不属于“两高一资”项目，项目产生的废水经预处理后流入污水处理厂，不会直接向白沙河排污；本项目医疗废物暂存在医废库，定期交由有资质单位处置 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目建设内容 1、基本信息 项目名称：夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目 建设单位：夏县妇幼保健计划生育服务中心 建设性质：迁建 建设地点：夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址 四邻情况：北侧为林荫路（隔路为空地），西侧为基督教会礼堂，南侧为八一街道，东侧为空地。 占地面积：7180.39平方米 占地性质：建设用地 建设内容：项目规划建设1 栋地上11 层地下1 层妇幼保健综合服务大楼（地下1 层有地下车库兼人防设施、排烟机房、弱电间、送风机房、配电室、消防控制室、消防水泵房、污水处理设备间、污水池等），1 栋地上1 层餐厅及设备用房（包括餐厅、生活水泵房、医疗废物暂存区、空调设备间、发电机房、储油间、排风室、配电室等），1 栋地上1 层地下1 层人防工程（医疗救护站）以及围墙、绿化、道路及场地硬化工程以及给排水工程、暖通工程、电气工程、消防工程、供天然气等相关基础配套设施。 建设工期：18个月 床位规模：60张 表2-1 建设内容一览表 工程名称 名称 主要建设内容 主体工程 综合服务大楼 地下一层 设地下车库兼人防设施、送风机房、排烟机房、配电室、消防控制室、弱电间、消防水泵房、污水处理设备间、污水池等。平时无功能，战时可用作人防设施（医疗救护站）。 一层 设门诊大厅、服务台、收费、预防接种室、监控室、消控室、药房、抢救室、配药室、留观区、母婴室以及其它辅助用房。 二层 设医生办公室、中医儿科、儿科诊室、雾化室、发育、行为干预、视力、听力、智力、护士办公室、输液室、配药室、导诊台、儿童康复、活动室等功能用房。 三层 设医生办公室、计生手术室、B超检查室宫腔镜室、阴道镜室、合用前室、心电室、彩超检查室、门诊室、护士办公室等功能用房。 四层 设检验科、采血处、接收处理室、临验大厅、医生办公室、病理室、试剂准备区、标本制备区、产物分析区等用房。 五层 设医生办公室、护士办公室、产科门诊、血库、孕妇学校、产后康复、培训教室、胎心监护、中心供应室等用房 六层 设病房、主任办公室、医生办公室、医生护士值班室、护士站、处置室、治疗室、隔离病房、新生儿病房、ICU、休息室等用房。 七层 八层 九层 设小会议室兼党建办、多媒体教室、信息科、出生证明办理室、医务科、保健部、公共卫生科、护理部、财务室、四大部用房等。 十层 设谈话间、更衣室、麻醉苏醒室、隔离待产室、待产室、隔离产房、医护办公室、产房、无菌物品间、污物暂存室等 十一层 设会议准备室、储藏室、手术室机房、大会议室等。 辅助工程 餐厅及设备用房 59m×10.7m，建筑面积565m2，地上1层，包含餐厅、生活水泵房、医疗废物暂存区、空调设备间、发电机房、储油间、排风室、配电室等。 公用工程 供排水 由夏县自来水供水管网供给；排水采用雨污分流：雨水经雨水管网排入市政雨水管网，污水通过污水管道经处理后再排入市政污水管网。 供暖 冬季采用空气源热泵空调系统采暖 供电 由夏县供电公司电网供给，同时自备发电机组作为应急备用电源，可以满足项目用电需求 环保 工程 废气治理 污水处理站恶臭 污水处理系统为全封闭地下式，恶臭气体经喷洒除臭剂后无组织排放 餐厅油烟 经过油烟净化器处理后高空排放 废水 生活废水 经化粪池、院区集中污水处理设备达标后排入道路市政污水管 医疗废水 餐厅废水 经过隔油池、污水处理设备处理后排入市政管网 固体废物 医疗垃圾 暂存在医废暂存库，定期交由运城市安康医疗废物处置厂处理 污水处理站污泥 抽出后交由运城市安康医疗废物处置厂处理 生活垃圾 收集后放入垃圾桶，由当地环卫部门统一处置 噪声 各类设备 采取基础减振垫、防震、消声、隔音措施 2、主要原辅材料及用量 本项目原（辅）材料及能源用量详见下表： 表2-2 项目原辅料及能源用量 序号 原辅材料 用量 单位 备注 1 一次性棉签 68 包 2 采血针 9 包 3 碘伏 30 瓶 4 84液 23 瓶 5 棉花 5 包 6 耦合剂 60 瓶 7 载玻片 150 盒 8 5ml针管 2 盒 9 PE手套 170 包 10 乳胶手套 15 包 11 一次性刮板 12 包 12 一次性口罩 35 包 13 一次性试管 12 包 14 一次性窥器 27 件 15 酒精 8 壶 16 纱布 9 包 17 棉花 5 包 18 一次性坐垫 135 包 19 一次性尿杯 3000 只 20 真空采血管 2250 支 21 真空采血针头 2250 只 22 蒸馏水 8 桶 23 戊二醛 8 桶 24 比色杯 1920 套 25 清洗液 9 瓶 26 稀释液 5 桶 27 尿液试纸 8 筒 28 84消毒液 3000 L 29 利儿康久清消毒液 30 瓶 30 静脉采血样针 4500 只 3、主要设备 本项目主要设备情况详见下表： 表2-3 项目主要工艺设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 显微镜 台 1 搬迁 2 半自动生化分析仪 台 1 搬迁 3 彩超 台 2 搬迁 4 B超 台 1 搬迁 5 电动吸引器 台 1 搬迁 6 多普勒胎心监护仪 台 2 搬迁 7 儿童秤 台 1 搬迁 8 儿童管理系统软件 台 1 搬迁 9 儿童智力测查仪 台 1 搬迁 10 妇科检查床 台 4 搬迁 11 红外乳腺诊断仪 台 1 搬迁 12 高压消毒锅 台 1 搬迁 13 经皮黄疸仪 台 1 搬迁 14 多功能臭氧妇科治疗仪 台 1 搬迁 15 离心机 台 1 搬迁 16 高频手术器 台 1 搬迁 17 酶标仪 台 1 搬迁 18 尿液分析仪 台 1 搬迁 19 全自动生化分析仪 台 1 搬迁 20 微米光治疗仪 台 1 搬迁 21 心电图机 台 1 搬迁 22 血细胞分析仪 台 1 搬迁 23 超声波身高体重体检机 台 1 新增 24 电子阴道镜 台 1 新增 25 超声波婴儿秤 台 1 新增 26 医用冷藏柜 台 1 新增 27 病人监护仪 台 1 新增 28 母婴监护仪 台 1 新增 29 DR医用X线设备 套 1 新增 30 化学发光分析仪 台 1 新增 31 电热式压力蒸汽灭菌锅 台 1 新增 32 医用磁共振成像装置（MRJ） 台 1 新增 33 正电子发射性电子计算机断层扫描仪（PET） 台 1 新增 34 X先电子计算机断层扫描装置（CT） 台 1 新增 35 数字减影血管造影X线机 台 1 新增 36 小型（1~2人）高压氧舱 台 1 新增 4、项目总投资及资金来源 估算总投资11627万元，其中：工程费用6740万元，设备费用3264万元，工程建设其他费用762万元，基本预备费861万元。资金除申请上级专项资金外，其余部分由县财政配套解决。 5、项目经济技术指标 表2-4 项目经济技术指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 总用地面积 m2 7180.39 合10.77亩 其中 建筑物基底面积 m2 1721.31 道路及场地硬化面积 m2 3297.78 绿化面积 m2 2161.3 2 总建筑面积 m2 15296.07 2.1 地上建筑面积 m2 12664.06 2.2 地下建筑面积 m2 2632.01 3 主要技术指标 其中 容积率 / 1.76 建筑密度 % 24 绿地率 % 30.1 床位数 床 60 4 总投资 万元 11627 其中 工程费用 万元 6740 设备费用 万元 3264 其他费用 万元 762 预备费 万元 861 6、人员及生产制度 本项目职工定员为66人，其中医护人员56人，一班制，8h/班，全年工作，24小时值班。 7、平面布置 本项目位于夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址，设十一层综合服务大楼、餐厅及设备用房等，各区域均按照《妇幼健康服务机构建设标准》（建标189-2017）及《综合医院建设标准》合理建设。 8、公用工程 8.1供电 本项目由夏县供电公司电网供给，同时自备发电机组作为应急备用电源，可以满足项目用电需求。 8.2供热工程 本项目综合服务大楼、餐厅及设备用房、污水处理站及无无暂存用房采用空气源热泵机组，末端采用空调系统供暖，结合项目各房间面积及使用功能，采暖设计热负荷指标：80W/m2，总热负荷为1260.8KW。 8.3供冷工程 本项目采用空调机组制冷，冷源为电动冷水机组，制冷机房设在综合服务大楼地下一层车库内，冷冻水温度7/12℃，冷却水温度32/37℃。冷负荷指标：80W/m2，总冷负荷为1260.8KW。 8.4供气工程 本项目餐厅用气由夏县华昌天然气公司供给，从八一街市政供气管网引入。 8.5供水工程 本项目由夏县自来水供水管网供给，从八一街就近接入供水管网。 （1）给水 ①职工生活用水 本项目职工人数为66人，在医院食宿。参考《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/1049.4-2021）职工生活用水量按90L/人•d计，用水量为5.94m3/d，2168.1m3/a。 ②病床用水 本项目设床位60张，根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中，其他医院病床用水按90L/人·d计，则项目病床用水量为5.4m3/d，1971m3/a。 ③门诊用水 根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中，门诊部用水按33L/人·次计，每天门诊人数约30人次，则项目门诊用水量为0.99m3/d，361.35m3/a。 ④洗涤用水 根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中，公用纺织品洗涤工厂（医疗类）用水定额，用水按15L/kg干物计，类比同类型项目，本项目每天约需要洗100kg干物，则项目洗涤用水量为1.5m3/d，547.5m3/a。 ⑤餐厅用水 根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中快餐服务用水定额，用水按7.0m3/（m2·a）计，本项目餐厅565m2，则项目餐厅用水量为3955m3/a，10.84m3/d。 ⑥绿化用水 根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中，绿化用水量指标按1.5L/m2·d计，面积2161.3m2，每年最大用水天数霍州以南按280日计算，则用水量为3.24m3/d，907.7m3/a。 ⑦道路洒水 根据《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中，道路洒水用水量指标按1.5L/m2·d计，道路及场地硬化面积3297.78m2，每年最大用水天数按240日计算，则用水量为4.95m3/d，1187.2m3/a。 （2）排水 ①生活废水、病床废水、门诊废水，废水量均取用水量的80%，即生活废水量4.752m3/d（1734.48m3/a），病床废水量4.32m3/d（1576.8m3/a），门诊废水量0.792m3/d（289.08m3/a），通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后排入城市污水管网进入城市污水处理站。 ②洗涤废水取用水量的90%，即1.35m3/d，492.75m3/a，通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后排入城市污水管网进入城市污水处理站。 ③餐饮废水取用水量的80%，即8.672m3/d，3165.28m3/a，废水通过隔油池去油后通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后 排入城市污水管网进入城市污水处理站。 ④特殊废水 本项目采用干法显影技术，无显影废液产生；X光洗片采用打印，不产生洗片废水；检验室承担血液、尿液、粪便等常规临床指标检测，主要使用商品检验盒结合常规检测设备进行，清洗器具产生的废液单独收集作为医疗废物处理。 表2-5 全厂日平均给排水量一览表 用水项目 用水定额 数量 日平均 用水量 废水 产生量 备注 职工生活用水 90L/人·d 66人，365d 5.94m3/d 4.752m3/d 病床用水 90L/人·d 60床，365d 5.4m3/d 4.32m3/d 门诊用水 33L/人·次 30人次/d，365d 0.99m3/d 0.792m3/d 洗涤用水 15L/kg干物 100kg干物/d，365d 1.5m3/d 1.35m3/d 餐厅用水 7.0m3/（m2·a） 565m2，365d 10.84m3/d 8.672m3/d 绿化用水 1.5L/m2·d 2161.3m2，280d 3.24m3/d 0 非采暖期 道路洒水 1.5L/m2·d 3297.78m2，240d 4.95m3/d 0 非采暖期 合计 / / 32.86m3/d 19.886m3/d 非采暖期 / / 24.67m3/d 19.886m3/d 采暖期 图2-1 项目非采暖期水平衡图 单位：m3/d 图2-2 项目采暖期水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程简要说明（流程图）： 图2-3 本项目妇幼保健科室诊治流程及产污环节 病人来到医院后首先进行挂号，然后进行初步诊断，病情严重的需进行住院治疗，最后痊愈后出院，病情不严重的进行检查、取药。 二、产排污环节 1.1废气产生环节 运营期废气为污水处理站产生的恶臭，餐厅油烟。 1.2废水产生环节 运营期废水为职工生活废水、医疗废水、洗涤废水、餐饮废水、特殊废水。 1.3固体废物 运营期固废为职工办公生活垃圾。 1.4危险废物 运营期危险废物为医疗废物、污水处理站污泥。 1.5噪声 运营期主要噪声源为水泵、空气源机组、电动冷水机组噪声等，声级约70-80dB（A）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 夏县妇幼保健计划生育服务中心于2017年12月委托山西天益蓝环境科技有限公司编制了《夏县妇幼保健院建设项目环境影响报告表》，于2018年1月19日取得了原夏县环保局下发的“关于夏县妇幼保健院建设项目环境影响报告表的批复”；于2020年5月20日进行了固定污染源排污登记，登记编号：12141030408520456L001Z。 本项目旧址在本项目搬迁时，各类医疗设备、床位及器械均移出院外，要求对医废暂存间内地面进行冲洗，院内各产生医废的科室均收集各类医废，与医废暂存间内医废和冲洗废水均交由运城市安康医疗废物处置厂处理。确保实施措施后不在旧址遗留污染。项目搬迁后，原址由县政府收回另作他用，不涉及拆除事宜，不产生后续污染。 本项目新址位于夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址，占地为建设用地，目前为空地，不存在污染情况及历史遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域环境质量现状 本项目收集了夏县2021年的例行监测资料，监测统计结果见表3-1。 表3-1 夏县2021年的例行监测数据 污染物 年评价指标 现状浓度 /（ug/m3） 标准值 /（ug/m3） 浓度占标率/% 达标情况 超标倍数 PM10 年平均质量浓度 41 70 58.6 达标 / PM2.5 年平均质量浓度 29 35 82.9 达标 / SO2 年平均质量浓度 10 60 16.7 达标 / NO2 年平均质量浓度 16 40 40 达标 / CO 24h平均第95百分位数 1.6 4 40 达标 / O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 169 160 105.6 超标 0.056 由表3-1可知，本项目所在区域环境空气质量达标情况评价指标O3年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，一项污染物不达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境 HJ2.2-2018》，六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体是南侧1.4km的白沙河（白沙河水库入姚暹渠河段），本次评价未收集到相关监测数据。 3、声环境质量现状 本项目位于夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址。建设单位委托河南宜信检测技术服务有限公司于2022年11月11日对本项目边界噪声现状进行了监测，声环境现状监测值见表3-2。 表3-2 项目噪声监测值dB（A） 检测 时间 检测 点位 检测结果 昼间 夜间 时间 Leq L10 L50 L90 时间 Leq L10 L50 L90 2022. 11.11 东厂界 10:02 50.6 52.7 49.4 45.1 18:10 41.4 43.8 40.1 35.9 南厂界 10:15 53.1 55.1 51.8 47.6 18:30 42.2 44.5 40.6 36.8 西厂界 10:21 50.3 52.4 48.8 44.9 18:45 41.8 44.1 40.3 36.0 北厂界 10:33 53.8 56.1 52.5 48.3 19:05 43.5 45.6 42.2 37.8 夏县 县城 10:42 52.4 54.5 51.1 46.9 19:11 42.6 44.7 41.3 37.2 由表可知，本项目厂界监测期间昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类和4类标准要求，敏感点夏县县城监测期间昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。本项目周边声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 项目所在地处于人类活动频繁区，建设项目四周的景观主要为道路、空地、河流等，无原始植被生长和珍贵野生动物活动。加强绿化和美化，可确保项目周边区域生态质量不会受到明显影响。 5、电磁辐射现状 本项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由有相应环评资质的单位承担，另作环评，不在本次评价范围之内，本次评价未开展电磁辐射现状调查工作。 6、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展土壤环境质量现状调查。由工程分析可知，本项目正常生产情况下不存在土壤、地下水污染途径，不需开展土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》敏感因素的界定原则，经调查评价区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，评价区内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等，评价保护目标确定为距离场址较近的居民区、村庄、周围生态环境以及当地地下水，详见下表： 表3-2 项目场址周围主要敏感目标分布情况 环境 要素 坐标 保护目标 方位 距离（m） 保护对象 保护要求 E N 环境空气 111.232080 35.138388 夏县县城 W 紧邻 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类 地表水 白沙河 S 1400 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类 地下水 项目厂界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 声环境 111.232080 35.138388 夏县县城 W 紧邻 居民 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 生态环境 项目位于夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址。项目区域内未见珍稀、濒危野生动、植物，生态绿化环境较好 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 运营期污水处理站恶臭执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3的标准，餐厅油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准，见下表。 表3-3 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 序号 控制项目 标准值 1 氨/（mg/m3） 1.0 2 硫化氢/（mg/m3） 0.03 3 臭气浓度/（无量纲） 10 4 氯气/（mg/m3） 0.1 5 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） 1 表3-4 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、水污染物排放标准 本项目医疗废水排入污水处理站预处理，预处理后污水排入夏县污水处理厂，因此项目污水排水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级规定。 表3-5 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 控制项目 预处理标准 粪大肠菌群数 MPN/L 5000 PH // 6～9 肠道致病菌 // 不得检出 肠道病毒 // 不得检出 结核杆菌 // 不得检出 化学需氧量COD 浓度mg/l 最高容许排放负荷g/(床位) 250 250 生化需氧量BOD5 浓度mg/l 最高容许排放负荷g/(床位) 100 100 悬浮物SS 浓度mg/l 最高容许排放负荷g/(床位) 60 60 动植物油 mg/l 20 总汞 mg/l 0.05 总铬 mg/l 1.5 总α Bq/l 1 总β Bq/l 10 氨氮 mg/l -- 挥发酚 mg/l 1.0 表3-6 污水排入城镇下水道水质控制项目限值（GB/T31962-2015） 控制项目名称 B级 单位 悬浮物 400 mg/L 溶解性总固体 2000 动植物油 100 石油类 15 BOD5 350 COD 500 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 阴离子表面活性剂 20 PH 6.5-9.5 - 3、噪声排放标准 建筑施工期间场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB 昼间 夜间 70 55 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：dB（A）） 类别 昼间Leq[dB(A)] 夜间Leq[dB(A)] 说明 2类 60 50 东西院界 4类 70 55 南、北院界临路两侧 4、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的有关规定。 危险废物贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013修改单中的有关规定。 污水处理站产生的污泥等属危险废物，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的医疗机构污泥控制标准。 表3-9 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 医疗机构类别 粪大肠菌群数MPN/g 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构 ≤100 / / / ＞95 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015] 25号）中第一章第三条的规定“属于环境统计工业源调查行业范围内(《国民经济行业分类》(GB/T4754)中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量控制指标。 根据文件要求，本项目无需取得总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设过程中，主要涉及的施工为各类用房的修建及设备安装。涉及的污染主要有施工扬尘、施工机械产生的噪声，施工过程中产生的少量废水，安装工程中产生的废料。 1、施工扬尘 施工期废气主要是项目在砂石、水泥，材料等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘等。 根据《运城市2020-2021年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》，施工期扬尘污染防治措施具体如下： （1）施工场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围。 （2）确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 （3）易产尘的建筑材料不得随意堆放，尽量避开在项目区的上风向，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，减少扬尘的产生。 （4）混凝土须购买商品混凝土，不得在施工现场搅拌。 （5）建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。并且要求运输车辆进入生活区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 2、噪声 为了控制施工噪声对周围环境的影响，工程施工声污染控制应遵循以下基本原则： ①制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便利合理控制； ②施工区应实施严格的隔离措施，降低施工噪声影响； ③所有高产噪设备的施工时间应安排在日间非休息时段，在夜间禁止施工。 3、废水 施工期废水主要来源于施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水。车辆冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，且一般是瞬时排放，对周围水环境质量影响较少；施工期间作业人员不在厂内食宿，产生的生活废水量较少，产生的废水可用于厂区洒水抑尘。 4、固体废物 施工垃圾来自施工废弃物，如废钢筋、包装袋、建筑边角料等。对废弃的包装材料、废弃建筑材料等需回收利用，不能回收利用的运至垃圾填埋场合理处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 1、污水处理设施废气：恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理设施的恶臭来源于污水、污泥中有机物分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。臭味的主要发生部位有：泵房、沉淀池等。恶臭气体污染的排放方式为无组织面源排放。 评价要求本项目应采取的恶臭防治措施有： （1）医院将污水处理池设在地下，为自流式流程，即污水进入第一个池体能自流出最后一个池子。 （2）院区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污染淤积腐败产生臭气； （3）污泥抽出后尽快运至指定处理场所，运送车辆在驶离院区前要做消毒处理； （4）院区内构筑物合理布局，使主要产生恶臭的构筑物远离周边居民楼； （5）将污水处理站与周边功能建筑用绿化带隔离。尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的绿化隔离带，以减少恶臭对周围的干扰。 （6）定期喷洒除臭剂，以减少恶臭对周围的影响。 污水处理站距居民区距离55m，采取上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，能达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表3标准要求，措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中表A.1可行技术要求； 2、餐厅油烟：项目拟建一座565m2餐厅，餐厅会产生油烟，环评要求餐厅灶台上方设置集气罩，并连接一台油烟净化器对油烟进行处理后排放。 油烟排口距居民区距离15m，采取上述措施后，油烟能得到有效控制，餐厅采用油烟净化效率在85%以上的油烟净化装置处理，经处理后的油烟排放浓度小于2mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求，油烟废气经净化处理后高空排放对周围空气环境影响较小。 综上所述，本项目废气治理措施可行。 3、废气监测计划 表4-1 项目废气监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 监控计划依据 污水处理站周界 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷 1次/季度 《排污单位自行监测技术指南 医疗机构》（HJ1105-2020） 二、废水 1、废水产排情况 ①生活废水、病床废水、门诊废水，废水量均取用水量的80%，即生活废水量4.752m3/d（1734.48m3/a），病床废水量4.32m3/d（1576.8m3/a），门诊废水量0.792m3/d（289.08m3/a），通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后排入市政污水管网。 ②洗涤废水取用水量的90%，即1.35m3/d，492.75m3/a，通过下水道收集进入项目污水处理站预处理后排入道路市政污水管。 ③餐饮废水取用水量的80%，即8.672m3/d，3165.28m3/a，废水通过隔油池去油后通过下水道收集进入项目污水处理设备预处理后排入市政管网。 ④特殊废水 本项目采用干法显影技术，无显影废液产生；X光洗片采用打印，不产生洗片废水；检验室承担血液、尿液、粪便等常规临床指标检测，主要使用商品检验盒结合常规检测设备进行，清洗器具产生的废液单独收集作为医疗废物处理。 2、环保措施的技术经济可行性分析 本项目废水共19.886m3/d，考虑为后续可能的扩建留出余量，预计建设一座50m3/d的污水处理站，处理能力可以满足本项目的处理需求。 处理工艺为“预处理+一级强化处理+消毒”，通过混凝沉淀（过滤）去除携带病菌、病毒的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。污水经化粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行消毒，接触池出水水质能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级规定。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A中表A.2，排入城镇污水处理厂的医疗污水应采用“一级处理/一级强化处理+消毒工艺”，本项目采用的化学混凝处理和机械过滤均为一级强化处理，消毒工艺采用次氯酸钠法，满足规范中可行技术要求。 本项目搬迁前后污水末端处理设施均为夏县污水处理厂，且前后污水总量变化不大，该污水处理厂处理余量较多，可满足本项目污水处理需求。 综上所述，本项目水处理环保设施可行。 图4-1 污水处理站处理流程图 表4-2 废水达标情况表 序号 项目 单位 预处理标准 本项目水质情况 是否达标 1 粪大肠菌群数 MPN/L 5000 <5000 是 2 PH // 6～9 6～9 是 3 肠道致病菌 // 不得检出 / 是 4 肠道病毒 // 不得检出 / 是 5 结核杆菌 // 不得检出 / 是 6 化学需氧量COD 浓度mg/l 最高容许排放负荷g/(床位) 250 250 <250 是 7 生化需氧量BOD5 浓度mg/l 最高容许排放负荷g/(床位) 100 100 <100 是 8 悬浮物SS 浓度mg/l 最高容许排放负荷g/(床位) 60 60 <60 是 9 动植物油 mg/l 20 <20 是 10 总汞 mg/l 0.05 <0.05 是 11 总铬 mg/l 1.5 <1.5 是 12 总α Bq/l 1 <1 是 13 总β Bq/l 10 <10 是 14 氨氮 mg/l -- / 是 15 挥发酚 mg/l 1.0 <1.0 是 3、废水监测计划 表4-3 项目废水监测计划 监测点位 监测因子 监测频次 监控计划依据 污水总排口 流量 自动监测 《排污单位自行监测技术指南 医疗机构》（HJ1105-2020） pH值 12小时 化学需氧量、悬浮物 周 粪大肠菌群数 月 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物 季度 三、噪声 1、噪声源强 本项目生产运营过程中的主要噪声源为水泵和空调机，产生的噪声为机械性噪声，频谱特征为中低频。本项目各类用房墙壁为钢筋混凝土结构，项目运营期间关闭门窗，噪声衰减量一般为15-25dB(A)，本环评以20dB(A)计，设备基础减振等综合处理措施的隔声量取5dB(A)。 项目生产设备噪声源强度如下表所示 表4-4 项目噪声源一览表单位：dB（A） 序号 噪声源 噪声源强 降噪效果 方位 距离m 衰减效果 贡献值 1 水泵 70 45 东 20 26.0 44.0 西 54 33.1 36.9 南 60 35.6 34.4 北 54 33.1 36.9 2 空调机 80 60 东 38 31.6 48.4 西 50 34 46 南 22 26.8 53.2 北 65 36.3 43.7 2、噪声影响分析 噪声的衰减主要与声传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素有关。从安全角度出发，本预测从各点源包络线开始，除考虑声传播距离外，还考虑了遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。根据建设项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)的要求，噪声预测模式为： 式中——受声点在处的声级；——受声点在处的声级； ——声源至的距离，m；——声源至的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括墙壁、各种隔音措施等，取15 dB(A)）。 表4-5 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 名称 昼间 夜间 贡献值 现状 值 预测值 标准 达标情况 贡献 值 现状值 预测 值 标准 达标情况 厂界东 46.5 50.6 52.0 60 达标 46.5 41.4 47.7 50 达标 厂界西 44.5 50.3 51.3 44.5 41.8 46.4 厂界南 53.3 53.1 56.2 70 53.3 42.2 53.6 55 厂界北 49.7 53.8 55.2 49.7 43.5 50.6 由上表可知，厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求。 表4-6 敏感点噪声预测结果 单位:dB(A) 名称 距离 昼间 夜间 贡献值 现状值 预测值 贡献值 现状值 预测值 夏县县城 厂界南15m 31.5 52.4 52.4 31.5 42.6 42.9 标准 60 50 达标情况 达标 达标 表4-6中噪声预测结果显示，工程建成投产后，敏感点夏县县城噪声预测值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 3、外界噪声对本项目声环境影响分析 本项目紧邻公路，需要控制外界噪声对本项目的影响。噪声影响控制对策： （1）绿化带宜根据当地自然条件增加枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，乔、灌、草应合理搭配密植。 （2）交通管理部门宜利用交通管理手段，在噪声敏感建筑物集中区域和敏感时段通过采取限鸣（含禁鸣）、限行（含禁行）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速、车型等），降低交通噪声。 （3）对临近道路一侧房间更换双层隔声玻璃，隔声量大于25dB（A）。 采取以上措施后，将会有效减少交通噪声对项目病房的声环境影响。 4、噪声监测计划 表4-7 噪声监测计划 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 厂界东西侧外1米处 Leq 每季度监测一次（昼夜各一次） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)） 厂界南北侧外1米处 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准（即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)） 夏县县城 Leq 每季度监测一次（昼夜各一次） 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准（即昼间55dB(A)、夜间45dB(A)） 四、固体废物 项目建设完成后运营期间固废为医疗废物、污水处理站污泥和生活垃圾等。 ①医疗废物 医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。根据《医疗废物分类目录》（2021版），医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，具体见下表。 表4-8 医疗废物分类目录 类别 特征 常见组分或废物名称 收集方式 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。 1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理； 3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。 1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中； 2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等； 5. 确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。 1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中； 2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装； 3.可进行防腐或者低温保存。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。 1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。 1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明； 2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。 1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分； 2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。 根据建设单位提供资料，参考《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T177-2005），门诊部医疗废物产生系数取0.05kg/人次.d，医院床位医疗废物产生系数取0.5 kg/人次.d，病床使用率按满负荷100%即60个床位计算，门诊约30人次/d，医院全年运营365天，则本项目医疗废物产生量约0.0315 t/d，合11.5 t/a。 上述医疗废物临时储存在医疗废物暂存间，在发电机房旁设置一处医废暂存间，建筑面积45m2，定期交由运城市安康医疗废物处置厂处理。 ②污水处理站污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理系统产生的栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，编号HW49，参考《医院污水处理技术指南》及同类型同规模项目可知，本项目栅渣和污水处理站污泥产生量共为1.25t/a。收集至污泥池后用污泥泵抽出交由运城市安康医疗废物处置厂处理。 ③生活垃圾 本项目职工共有66人，60张病床。职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，病床生活垃圾产生量按经验取值1kg/d·床，生活垃圾产生量为93kg/d（33.95t/a），收集后放入垃圾桶，由当地环卫部门统一处置。 表4-9 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 产生周期 危险特性 污染防治措施 1 医疗废物 HW01 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 11.5 医疗过程 固态 / 1年 In/T/C/I/R 暂存在医废暂存库，定期交由运城市安康医疗废物处置厂处理 2 污水处理站污泥 HW49 772-006-49 1.25 污水处理设施 固态 处置毒性危险废物产生的废水处理污泥 1年 T/In 固体废物暂存 （1） 危险废物暂存 本项目发电机房旁建设一座45m2的医废暂存库，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求： Ⅰ.一般要求：建设专用危险废物贮存场所；在常温常压下易燃/易爆/排出有毒气体的危险废物必须预处理稳定后贮存，否则按易爆/易燃危险品贮存；在常温常压下不水解且不挥发的固态危险废物可分区堆放于贮存场所内，其它危险废物必须装入容器内；禁止将不相容的危险废物混装于同一容器内；无法装入常用容器的危险废物可采用防漏胶袋等盛装；盛装液态/半固态危险废物的容器顶部与液面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。 Ⅱ.危险废物贮存容器：使用符合标准的容器盛装危险废物；盛装危险废物的容器材质要满足相应强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；液态危险废物可贮存于开孔直径≤70mm并设有放气孔的桶中。 Ⅲ.危险废物贮存设施（仓库式）设计原则：应设计堵截泄漏危险废物的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；地面与裙脚采用坚固防渗材料建造，且材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；要有安全照明设施和观察窗口；贮存盛装液态/半固态危险废物容器的地方地面必须硬化、耐腐蚀且表面无裂隙；必须分开贮存不相容的危险废物并设隔离间隔离。 Ⅳ.危险废物堆放：基础必须防渗且防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯/至少2mm厚其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；衬里放在一个基础或底座上且要覆盖危险废物及其浸出液可能涉及到的范围；建造危险废物浸出液收集清除系统；建造雨水径流疏导系统并保证能防止25年一遇的暴雨流入危险废物堆里；衬里与堆放的危险废物相容；堆放高度应根据地面承载能力确定；危险废物堆要防风、防雨、防晒；产生量大的危险废物可以散装方式存放于按上述要求设计的危险废物堆里；总储量≤300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内并粘贴危险废物标签，容器放入设有多个直径≥30mm排气孔的坚固柜/箱中；不相容的危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔隔开的区域内，每个部分都应有裙脚或储漏盘且裙脚或储漏盘与危险废物相容。 危险废物标签 警告图形符号 b.运输过程环境影响分析及污染防治措施技术经济论证 严格按照《关于征求<危险废物转移管理办法（修订草案）（征求意见稿）>意见的函》转移危险废物。 c.委托利用或者处置环境影响分析及污染防治措施技术经济论证 本项目产生的危险废物委托有资质单位定期处理。 ③管理要求：a.危险废物贮存前应进行检验以确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；b.不得接收未粘贴标签或标签不规范的危险废物；c.盛装于容器内的同类危险废物可堆叠存放且每堆之间应留有搬运通道；d.不得将不相容的危险废物混合或合并存放；e.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性、入库日期、存放库位、出库日期、接收单位名称和包装容器类别等；f.危险废物情况的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；g.必须定期检查包装容器和贮存设施，如发现破损及时采取措施清理更换。 采取以上措施后，本项目危险废物均可得到有效处置。 （2） 生活垃圾暂存 项目生活垃圾暂存在垃圾桶内，由当地环卫部门统一清运。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 五、地下水、土壤环境 5.1地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 （1）正常状况 正常状况下，本项目产生的危险废物暂存于医废暂存间。医废暂存间采取严格的防渗措施，废水不会进入地下对土壤、地下水造成污染。 （2）非正常状况 非正常状况下防渗层破损，通常考虑储存在医废间的有毒性、感染性、病理性等液体的泄漏。 通过对本项目建设内容的分析，本项目对土壤、地下水环境产生明显污染的主要因素是医废间的事故泄漏。 5.2控制措施 本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则，采取的环境保护措施如下。 （1）源头控制措施 本项目主要的污染源来自医废暂存间。污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，对相关构筑物采取相应的措施，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。 （2）过程阻断措施 严密监控污染源污染状况，设置必要的检漏时间及检漏周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 （3）分区防控措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 ①重点污染防治区 是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。 底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； ②一般污染防治区 一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位。 地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 ③简单污染防治区 除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区。 针对不同的防渗区域采取不同防渗措施，并给出不同分区的具体防渗要求。项目分区防渗要求见下表。 表4-10 厂区主要设施采取的防渗措施一览表 防渗区域 具体要求 重点防渗区 医废暂存库 底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； 一般防渗区 综合服务大楼 采用三合土铺底，上层15cm水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s； 简单防渗区 餐厅及设备用房 一般地面硬化； 七、生态环境 本项目位于夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址，土地性质为建设用地，建设项目四周的景观主要为道路、空地、河流等，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，本次评价未开展生态环境影响评价工作。 八、环境风险分析 ①物质危险性识别 本项目涉及的主要风险物质为84消毒剂（次氯酸钠）、医用酒精（乙醇）。本项目涉及到的危险物质特性见下表。 表4-11 主要危险物质的理化性质和毒性 序号 物质名称 相态 易燃、易爆性 燃点(℃) 闪点(℃) 沸点(℃) 爆炸极 限%(vol) 危险特性 1 次氯酸钠 固 / / 111 / 接触酸释放有毒气体 2 乙醇 液 12 78.3 3.3-19 易燃 ②危险物质临界量确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.2其他危险物质临界量推荐值，计算出危险物质总量与临界量的比值，见下表。 表4-12 P的分级确定 功能单元 物质名称 最大贮存量（t） 临界量（t） qn/Qn 综合大楼、污水处理站 次氯酸钠 0.5 5 0.1 综合大楼 乙醇 0.1 500 0.0002 合计 / / 0.1002 由上表可知，本项目危险物质总量与临界量比值Q=0.1002＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③影响途径 本项目大气环境风险主要是乙醇发生泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。可燃物燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，事故情况下CO泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。乙醇泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 项目泄漏为单只包装桶泄漏，物料泄漏量较小，可及时采取措施进行清理，不会对周围环境产生不良影响。 乙醇发生火灾、爆炸事故时，产生的事故废水水量较小，水质简单，在污水处理站内建事故水池，消防废水收集，不会溢流出院外，对周围的环境水体造成风险影响较小。 ④环境风险防范措施 （1）限制火源进入综合大楼，对明火严格控制，严禁明火进入储物间20m范围内。 （2）建立完善的消防系统。场地内留有足够的汽车通道及迴车场地，以便消防车的调头、转向之用，同时厂区内人行通道与专用运输车车道留有足够距离，若出现事故可保证人行通道的安全畅通。 （3）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人中的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 （4）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 本项目在采取防范措施和制定事故应急预案后，对场外环境的风险影响处于可控，但仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。 九、电磁辐射影响分析 本项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，由有相应环评资质的单位承担，另作环评，不在本次评价范围之内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度等 | 污水处理系统为全封闭地下式，恶臭气体经喷洒除臭剂后无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） |
|  | 餐厅 | 油烟 | 经过油烟净化器处理后高空排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 职工生活 | 生活废水 | 通过下水道收集经项目污水处理设备预处理后排入市政污水管 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理排放标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级规定 |
|  | 病床废水 | 医疗废水 |  |  |
|  | 门诊废水 | 医疗废水 |  |  |
|  | 洗涤废水 | 医疗废水 |  |  |
|  | 餐厅 | 餐饮废水 | 通过隔油池去油后通过下水道收集进入项目污水处理设备预处理后排入市政污水管网 |  |
| 声环境 | 各类设备 | Leq（A） | 消声、减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后放入垃圾桶，由当地环卫部门统一处置 | / |
|  | 医疗过程 | 医疗垃圾 | 暂存于医废库，定期交由运城市安康医疗废物处置厂处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定 |
|  | 污水处理 | 污水处理站污泥 | 抽出后交由运城市安康医疗废物处置厂处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 医废暂存库采取重点防渗措施，底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；综合服务大楼采取一般防渗措施，采用三合土铺底，上层15cm水泥硬化，渗透系数小于10-7cm/s；餐厅及设备用房采取简单防渗措施，进行一般地面硬化 |
| 生态保护措施 | 严格按照规范设计施工，满足各单元距离要求的前提下，保证院内非硬化即绿化，保护周边生态不受恶劣影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 严格控制火源进入综合大楼，储物间20m范围内严禁明火，定期检查储物间内医用酒精及消毒剂的包装情况，发现泄露及时处理。 |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行排污许可制度，定期进行自行监测，记录并保留污水处理站、储物间、医废暂存间等的运行及转移台账。 |

# 六、结论

夏县妇幼保健计划生育服务中心迁建项目在夏县县城八一街原碧亨通食业有限公司旧址新（迁）建，夏县行政审批服务管理局以夏审管函【2022】119号对本项目可行性研究报告进行了批复。本项目符合国家相关产业政策及行业规范要求，选址不违背相关规划，符合环境可行性要求及区域环境质量目标要求。在严格采取本环评规定的环保措施后，废气、废水、固废、噪声等各项污染物可以达标排放或综合利用、处置，对区域环境质量影响较小，不会恶化当地环境质量。因此，通过项目工程分析及环境影响分析后认为，项目各种污染物采取各项治理措施后对周围环境影响可接受。从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活废水 | 770.15t/a | / | / | 1734.48t/a | 770.15t/a | 1734.48t/a | +964.33t/a |
|  | 病床废水 | 1168t/a | / | / | 1576.8t/a | 1168t/a | 1576.8t/a | +408.8t/a |
|  | 门诊废水 | 87.6t/a | / | / | 289.08t/a | 87.6t/a | 289.08t/a | +201.48t/a |
|  | 洗涤废水 | / | / | / | 492.75t/a | / | 492.75t/a | +492.75t/a |
|  | 餐饮废水 | / | / | / | 3955t/a | / | 3955t/a | +3955t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 26.65t/a | / | / | 33.95t/a | 26.65t/a | 33.95t/a | +7.3t/a |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 医疗废物 | 8.05t/a | / | / | 11.5t/a | 8.05t/a | 11.5t/a | +3.45t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0.65t/a | / | / | 1.25t/a | 0.65t/a | 1.25t/a | +0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

挂号

初步诊断

检查及处置处置

取药

出 院

住  院

检查处置

治 疗

检查处置

医疗废物、医疗废水、生活污水和生活垃圾